## Slide 1: 低压触电脱离电源方法及注意事项：
1、迅速切断电源：低压触电事故脱离电源方法：“拉”、“切”、“挑”、“垫”、“拽”
（1）拉：电源开关在附近，拉下开关或拔掉插头，以切断电源。
（2）切：用带绝缘手柄的电工钳、干燥木柄利器（刀、斧、锹等）切断电线。
（3）挑：当电线搭在触电者身上或被压在身下时，可用绝缘杆、干燥的绝缘物（竹竿、硬塑料管等）为工具，挑开电线，使触电者脱离电源。
（4）垫：触电者由于痉挛，手指紧握导线，或导线缠在身上，可用木板等绝缘物垫在触电者身下，使其与地绝缘，然后再设法切断电源。
（5）拽：若现场无可上述绝缘物，救护者可用一只手戴上手套，站在干燥的木板上，拽触电者的衣服，使其脱离电源。

## Slide 2: 低压触电脱离电源方法及注意事项：
2、安全：在触电人脱离电源的同时，救护人应防止自身触电，在切断电源前，不要直接接触触电者，以免自己也触电。还应防止触电人脱离电源后发生二次伤害。
3、转移：在确认电源已切断且周围环境安全后，尽快将触电者移离触电环境。让触电者在通风暖和的场所静卧休息，根据触电者的身体特征，做好急救前的准备工作。
4、急救：如触电人触电已出现外伤，处理外伤不应影响抢救工作。急救的同时，应尽快拨打120急救电话，请求专业医疗救援。
5、照明：夜间有人触电，急救时应解决临时照明问题。

## Slide 3: 高压触电脱离电源方法及注意事项：
1、迅速切断电源：
（1）打：立即通知有关供电部门或用户拉闸断电。
（2）拉：若电源开关离触电现场不远，带上相应电压等级绝缘手套，穿上绝缘鞋，拉开高压断路器或用绝缘棒拉开高压熔断器。
（3）挑：带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。
（4）抛：抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。

## Slide 4: 高压触电脱离电源方法及注意事项：
2、安全：在触电人脱离电源的同时，救护人应防止自身触电，在切断电源前，不要直接接触触电者，以免自己也触电。还应防止触电人脱离电源后发生二次伤害。
3、转移：在确认电源已切断且周围环境安全后，尽快将触电者移离触电环境。让触电者在通风暖和的场所静卧休息，根据触电者的身体特征，做好急救前的准备工作。
4、急救：如触电人触电已出现外伤，处理外伤不应影响抢救工作。急救的同时，应尽快拨打120急救电话，请求专业医疗救援。
5、照明：夜间有人触电，急救时应解决临时照明问题。